## Slide 1: Reliable File Transfer
Progetto di ingegneria di internet e web 2024/25
Sara Travaglini

## Slide 2
Architettura
Protocollo
Implementazione
Prestazioni del sistema
Conclusioni

## Slide 3: Problema ed Obiettivi
Trasferimento file affidabile su UDP
Gestione perdite e ritardi
Minimizzazione dei timeout e ritrasmissioni

## Slide 4: Architettura Client-Server
Server multiprocess
    Processo padre riceve connessioni e crea socket secondarie;
    Processi figli gestiscono ognuno le richieste di un client utilizzando il protocollo Selective Repeat;
Client interattivo con logica multithread
    Comando ‘list’;
    Comando ‘get’;
    Comando ‘put’;
Server
(padre)
client
Worker
(figlio)
Socket listen UDP:PORT
fork() + new_socket
client
Data / ACK

## Slide 5: Connessione Client-Server
Connessione lato Server
Socket();
Bind();
Wait connection;
Create new socket;
Find port;
Reliable comunication;
socket()
bind()
new socket
find_port()
Wait for new client
rdt_rcv()
rdt_send()
socket()
Connect server
rdt_send()
rdt_rcv()
Connessione lato Client
Socket();
Connect Client;
‘say_hello()’;
Reliable comunication;

## Slide 6: Three-way Handshake
Client -> Server : «conn»
    Richiesta connessione iniziale;
Server -> Client: «ACK:0» + params
    Conferma e negoziazione dei parametri di connessione;
Client -> Server «ACK»
    Accettazione finale ed inizio trasferimento;

## Slide 7: Sender Selective Repeat
Finestra di trasmissione scorrevole;
    Inizializzazione «send_base» = 0;
    Grandezza della finestra (N) configurabile;
Thread per ogni pacchetto con loop ‘send+ sleep’;
    Ogni thread esegue il ciclo: do { rdt_send(); sleep(timeout); } while(!ACK).
ACK selettivi;
    Rdt_rcv() individua il seq_num e chiama pthread_cancel() sul therad corrispondente;
Scorrimento della finestra;
    Quando viene riscontrato il pacchetto con seq_num = send_base;
    Riempie lo slot libero leggendo il pacchetto successivo dal file;
Handshake di chiusura;
    Invia pacchetto «done» al receiver;
    Receiver invia pacchetto di «close»;

## Slide 8: Receiver Selective Repeat
Finestra di ricezione circolare
    Allocazione della finestra circolare (window = N, rcv_base = 0) ;
    Bufferizzazione fino a N pacchetti out-of-order;
Ricezione e parsing header
    Estrae seq_num e lunghezza del payload con strtok();
Bufferizzazione e ACK selettivo
    Copia payload in window[seq_num % N];
    Invia rdt_send(«ack», seq_num);
Scorrimento finestra e scrittura su file
    Se seq_num == rcv_base mentre window[rcv_base % N] != NULL;
        Se payload == all_zero -> handshake di chiusura;
        Altrimenti writen() + libera slot + rcv_base ++;

## Slide 9: Scelte progettuali – Server multi-processo
Fork per ogni connessione
    Isola i vari client in processi distinti, evitando che un crash blocchi l’intero server;
Socket dedicato per ogni processo figlio
    Garantisce che i trasferimenti di file e messaggi non interferiscano tra loro;
Schedulazione parallela su architettura mutlicore
    Migliora il throughput scalando con il numero di CPU disponibili;
Assenza di lock condivisi
    Semplifica la logica evitando deadlock e race condition sulla gestione di aree di memoria condivise;
Main Server
listening socket
worker1
Client_1
worker2
Client_2
worker3
Client_3

## Slide 10: Scelte progettuali - Modularità
Separazione in più moduli distinti
    Isola le responsabilità;
    Facilita la manutenzione;
Header dedicati per ogni componente
    Definiscono interfacce chiare;
    Riducono le dipendenze incrociate;
Compilazione incrementale
    Modifiche locali ricompilano solo il modulo interessato, accelerando il build;
Test unitari isolati
    Permettono di validare parti isolate del sistema senza avviare l’intero flusso;
RFT
Client
connection.c
file_ops.c
protocol.c
Server
reliable_com.c
utils.c
debug.c

## Slide 11: Scelte progettuali – Timeout adattivo
Stima media dell’RTT
est_rtt = (1 - ALPHA) * est_rtt + ALPHA * RTT
Calcolo deviazione standard approssimata
dev_rtt = (1 - BETA) * dev_rtt + BETA * | (RTT - est_rtt) |
Timeout = est_rtt + 4*dev_rtt
    Garantisce copertura statistica dei ritardi imprevisti;
    Evita ritrasmissioni premature;
Parametri identici a TCP (potenze di 2)
    α = 1/8;
    β = 1/4;
    Sfrutta gli shift binari ottimizzando la velocità di calcolo;
    Assicurano comportamento collaudato;

## Slide 12: Modalità ed interfaccia
Interfaccia utente di menù
    Comandi list, get, put;
    Comandi ls, help, q;
Interfaccia utente modalità debug
    Comandi list, get, put, ls, help, q;
    Comando test <func_name>;

## Slide 13: Esempi di utlizzo
Comando list
Comando put
Comando get

## Slide 14: Prestazioni del sistema
In fase di test è stato usato un file da 1MB
Parametri che sono stati variati per i test:
    Tipo di timeout (normale / adattivo);
    Timeout iniziale (10000 / 20000 / 30000);
    Probabilità di errore (0 / 0,125 / 0,25 / 0,5);
    Dimensione finestra di ricezione (1 / 3 / 5 / 10 / 20);
Per vedere l’andamento dei tempi di trasmissione e ricezione, sono stati considerati, separatamente:
    Timeout fisso (10000 µs), relativi alla dimensione della finestra N = 10, con tutte le probabilità;
    Timeout fisso (10000 µs), relativi alla probabilità P = 0.125, con tutte le dimensioni delle finestre;
    Variazione del timeout in caso di TO fisso e adattivo, con N = 10 e P = 0,125;

## Slide 15: Simulazione list
Test 1 | N = 1 | N = 3 | N = 5 | N = 10
P = 0.125 T = 10000µs | 171503,6µs | 135121,6µs | 112466,5µs | 55554,88µs
Test 2 | p = 0 | P =0.125 | p = 0.25 | p = 0.5
N = 10 T = 10000µs | 15152,99µs | 55554,88µs | 207371,1µs | 437302,2µs
Test 1: variazione dimensione finestra
    Probabilità perdita costante
    Timeout adattivo
Test 2: variazione probabilità di perdita
    Dimensione finestra costante
    Timeout adattivo
Test 3: variazione timeout iniziale
    Dimensione finestra costante
    Probabilità perdita costante
    Timeout adattivo
Test 4: Timeout fisso
Test 3 | t = 10000 | t =20000 | t = 30000
N = 10 P = 0.125 | 55554.88µs | 185663.2µs | 238771.4µs
Test 4 | t = 10000 | t =20000 | t = 30000
N = 10 P = 0.125 | 86959.31µs | 199802.2µs | 311502.3µs

## Slide 16: Simulazione get
Test 1 | N = 1 | N = 3 | N = 5 | N = 10
P = 0.125 T = 10000µs | 1168714µs | 831703,2µs | 670828,6µs | 579793,9µs
Test 1: variazione dimensione finestra
    Probabilità perdita costante
    Timeout adattivo
Test 2: variazione probabilità di perdita
    Dimensione finestra costante
    Timeout adattivo
Test 3: variazione timeout iniziale
    Dimensione finestra costante
    Probabilità perdita costante
    Timeout adattivo
Test 4: Timeout fisso
Test 2 | p = 0 | P =0.125 | p = 0.25 | p = 0.5
N = 10 T = 10000µs | 110879,3µs | 579793,9µs | 977265µs | 2159163µs
Test 3 | t = 10000 | t =20000 | t = 30000
N = 10 P = 0.125 | 579793,9µs | 889450,9µs | 1265725µs
Test 4 | t = 10000 | t =20000 | t = 30000
N = 10 P = 0.125 | 475458,1µs | 464810,1µs | 479795,5µs

## Slide 17: Simulazione put
Test 1 | N = 1 | N = 3 | N = 5 | N = 10
P = 0.125 T = 10000µs | 1189365µs | 842627,9µs | 690906,3µs | 496387µs
Test 2 | p = 0 | P =0.125 | p = 0.25 | p = 0.5
N = 10 T = 10000µs | 160262,4µs | 496387,4µs | 828637,9µs | 2318396µs
Test 4 | t = 10000 | t =20000 | t = 30000
N = 10 P = 0.125 | 438179,5µs | 496912,7µs | 454558,9µs
Test 1: variazione dimensione finestra
    Probabilità perdita costante
    Timeout adattivo
Test 2: variazione probabilità di perdita
    Dimensione finestra costante
    Timeout adattivo
Test 3: variazione timeout iniziale
    Dimensione finestra costante
    Probabilità perdita costante
    Timeout adattivo
Test 3 | t = 10000 | t =20000 | t = 30000
N = 10 P = 0.125 | 496387,4µs | 966866,8µs | 1487836µs
Test 4: Timeout fisso

## Slide 18
Chart: Variazione finestra
| N = 1 | N = 3 | N = 5 | N = 10
list | 171503.6 | 0 | 112466.5 | 55554.88
get | 1168714 | 831703.2 | 670828.6 | 579793.9
put | 1189365 | 842627.9 | 690906.3 | 496387
Chart: Timeout adattivo
| T = 10000µs | T = 20000µs | T = 300000µs
list | 55554.88 | 185663.2 | 238771.4
get | 579793.9 | 889450.9 | 1265725
put | 496387.4 | 966866.8 | 1487836
Analisi dei test
Chart: Timeout fisso
| T = 10000µs | T = 20000µs | T = 300000µs
list | 86959.31 | 199802.2 | 311502.3
get | 475458.1 | 464810.1 | 479795.5
put | 438179.5 | 469912.7 | 454558.9

## Slide 19: Conclusioni
Obbiettivi raggiunti:
Selective Repeat implementato
Timeout adattivo efficace
Architettura multiprocesso e modulare
Miglioramenti futuri:
Autenticazione;
Cifratura;
Checksum avanzati;
GUI per utenti non esperti